Zapytanie ofertowe

08.04.2024 r.

Data

PSTRĄG PUSTELNIA Anna Pyć Trzebiesza 69 24-320 Poniatowa

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Publikacja zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawę z usługą montażu dwóch elektrycznych piecy wędzarniczych

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch elektrycznych piecy wędzarniczych. Poniżej wyszczególniono parametry techniczne jakie muszą spełniać oba piece wędzarnicze : Wsad komory każdego z piecy min. 200kg Zasilanie elektryczne Moc całkowita maksymalnie 60kW Zasilanie 400V Wykonanie komory wędzarniczej oraz pozostałych części urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, ze stali nierdzewnej 304 atestowanej do kontaktu z żywnością Możliwość suszenia, wędzenia i pieczenia Maksymalna temperatura 120 stopni Celsjusza Każdy z piecy z możliwością oddzielnego zaprogramowania: czasu wybranego procesu oraz temperatury komory wędzarniczej oraz temperatury wewnątrz produktu. Możliwe jest złożenie oferty na komorę na dwa wózki wędzarnicze, jednak w takim przypadku każda z komór musi mieć oddzielne drzwi, oddzielne sterowanie oraz własny dymogenerator. Generator dymu o wydajności 1800-2500 l/h Możliwość używania zrębków wędzarniczych i wiórków drewnianych Regulacja gęstości dymu i regulacja krążenia dymu w komorze wędzarniczej W zestawie 4 wózki wędzarnicze, każdy z 6 półkami Wózki z możliwością zestawiania (sztaplowania), aby zabierały jak najmniej miejsca kiedy nie są używane W zestawie okap - jeden okap nad drzwiami obu komór wędzarniczych, z wentylatorem i wyprowadzeniem dymu poza budynek, rury wylotowe. Transport, montaż obu komór wraz z okapem, wentylatorem, rurami wylotowymi i odpływami oraz uruchomienie obu piecy. Ilość: 2 sztuki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

Warunki udziału w postępowaniu:

| Warunek, który musi być spełniony przez oferenta: | opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: |
| --- | --- |
| Oferent dysponuje zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do realizacji zakresu zamówienia | Oświadczenie dostawcy o potencjale wykonawczym (jest to część formularza oferty) |
| Oferent posiada minimum 5-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń wędzarniczych. | Oświadczenie (jest to część formularza oferty) |
| Oferent gwarantuje serwis gwarancyjny i oferuje również serwis pogwarancyjny | Oświadczenie (jest to część formularza oferty) |
| Oferent posiada status aktywnego podatnika VAT lub wystawia dokumenty księgowe bez podatku VAT (VAT 0% lub zwolnienie z VAT) | Niezbędne jest podanie numeru NIP w celu sprawdzenia statusu podatnika VAT lub oświadczenie o wystawianiu dokumentów księgowych bez podatku VAT. |
| Oferent posiada status aktywnego podatnika VAT UE w przypadku podmiotów zagranicznych. | Podanie numeru VAT UE w celu sprawdzenia statusu podatnika VAT UE. |
| Oferta zawiera pełne dane oferenta umożliwiające weryfikację prowadzenia przez niego działalności gospodarczej w KRS, CEIDG lub REGON. | Podanie numeru KRS i/lub REGON na formularzu oferty. |
| Oferent deklaruje termin wykonania zamówienia mieszczący się w maksymalnym terminie podanym w zapytaniu ofertowym. Oferta może nie zostać wykluczona z tego powodu, jeśli nie wpłynie żadna inna poprawna oferta zakładająca realizację w tym terminie. | Podanie terminu wykonania zamówienia na formularzu oferty. |
| Oferent nie znajduje się w upadłości, nie jest prowadzone wobec niego postępowanie układowe, funkcjonuje na rynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. | Oświadczenie (jest to część formularza oferty) |

Kryteria oceny oferty - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 75 % |
| 2. | Termin dostawy (wraz z montażem i uruchomieniem) (liczba dni od daty zamówienia) | 10% |
| 3. | Okres gwarancji (w miesiącach) | 10% |
| 4. | Czas reakcji serwisu (czas przyjazdu serwisanta podany w godzinach) | 5% |

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i ewentualnie w dokumentach dodatkowych dostarczonych wraz z ofertą. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (wagami) oceny ofert: Cena: 75%. Termin dostawy 10% Okres gwarancji: 10% Czas reakcji serwisu 5% Kryterium CENA: Punktacja. Ocena ofert polegać będzie na przydzieleniu im punktacji –– najtańsza oferta wg ceny brutto – 75 pkt, kolejne oferty według wzoru: Ci = Cb / Co x 100 x 75 % gdzie: Ci - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena i-tej oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt Cb - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, Co - oznacza cenę brutto ocenianej oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia ofert o skrajnie niskiej i skrajnie wysokiej cenie (odbiegających o ponad 30% od średniej wartości wszystkich ważnych ofert) Kryterium Termin dostawy: Punktacja. Ocena ofert polegać będzie na przydzieleniu im punktacji –– oferta z najkrótszym czasem dostawy wyrażonym w dniach spośród wszystkich złożonych ofert – otrzyma 10 pkt, kolejne oferty według wzoru: Ti = Tb / To x 100 x 10 % gdzie: Ti - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium termin dostawy i-tej oferty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt Tb- oznacza liczbę dni z oferty z najkrótszą dostawą To - oznacza liczbę dni ocenianej oferty, W przypadku równych terminów dostawy, dane oferty otrzymają tyle samo punktów w kryterium Termin dostawy (zgodnie z powyższym wzorem). Kryterium GWARANCJA: Punktacja. Ocena ofert polegać będzie na przydzieleniu im punktacji –– oferta z najdłuższym okresem gwarancji wyrażonym w miesiącach spośród wszystkich złożonych ofert – otrzyma 10 pkt, kolejne oferty według wzoru: Gi = Go / Gmax. x 100 x 10 % gdzie: Gi - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium gwarancja i-tej oferty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt Go - oznacza ilość miesięcy gwarancji ocenianej oferty, Gmax. - oznacza ilość miesięcy gwarancji z oferty z gwarancją najdłuższą. W przypadku równych okresów gwarancji, dane oferty otrzymają tyle samo punktów w kryterium Gwarancja (zgodnie z powyższym wzorem). Kryterium Czas dojazdu serwisu: Punktacja. Ocena ofert polegać będzie na przydzieleniu im punktacji –– oferta z najkrótszym czasem dojazdu serwisu wyrażonym w godzinach spośród wszystkich złożonych ofert – otrzyma 50 pkt, kolejne oferty według wzoru: Bi = Bb / Bo x 100 x 5 % gdzie: Bi - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium czas dojazdu serwisu i-tej oferty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt Bb- oznacza liczbę godzin z oferty z najkrótszym czasem dojazdu Bo - oznacza liczbę godzin z ocenianej oferty, W przypadku równych terminów dostawy, dane oferty otrzymają tyle samo punktów w kryterium Termin dostawy (zgodnie z powyższym wzorem). Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oceniana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: Li = Ci + Ti + Gi + Bi gdzie: Li – całkowita liczba punktów, Ci – punkty uzyskane w kryterium „Cena”, Ti- punkty uzyskane w kryterium „Termin dostawy” Gi – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”. Bi – punkty uzyskane w kryterium „Czas dojazdu serwisu” Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą całkowitą liczbą uzyskanych punktów (tj. „Li”). Jeżeli 2 oferty lub więcej uzyskałyby tę samą ilość punktów, to o kolejności zadecyduje data złożenia oferty, tj. im wcześniej tym oferta jest wyżej.

Termin składania ofert:

Termin na złożenie oferty wynosi maksimum 8 dni od dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i upływa w dniu 16.04.2024 roku o godzinie 23:59 (licząc z tym ostatnim dniem włącznie). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w zapytaniu ofertowym w czasie jego publikacji. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w treści zapytania dokonanych przez Zamawiającego, Zamawiający poinformuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian, a okres publikacji zapytania ofertowego zostanie wydłużony w taki sposób, aby pozostało 8 dni od dnia dokonania zmian do dnia zakończenia postępowania.

Sposób składania ofert:

|  | Oferty mogą być złożone: W postaci elektronicznej: wysłanie oferty poprzez e-mail na adres: ofertypustelnia@o2.pl W postaci fizycznej: liczy się data fizycznego doręczenia do Zamawiającego – pocztą lub osobiście, tj. na adres: PSTRĄG PUSTELNIA Anna Pyć Trzebiesza 69 24-320 Poniatowa W przypadku doręczeń osobistych proszę wcześniej o kontakt telefoniczny (tel. +48 668-815-097). Doręczenia osobiste możliwe wyłącznie od poniedziałku do piątku i w godzinach pracy biura, tj. 9:00-16:00. |
| --- | --- |

Termin wykonania zamówienia

Oferent określa termin wykonania zamówienia w swojej ofercie. Maksymalnym terminem wykonania zamówienia jest 30 czerwca 2024r.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej – wymogi formalne:

|  | Oferta powinna zawierać co najmniej: - pełną nazwę i adres dostawcy; - przedmiot oferty; - cenę netto oraz brutto w PLN; - termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia (w dniach) -okres gwarancji (w miesiącach) -czas dojazdu serwisu (w godzinach) -wypełnione i podpisane oświadczenia związane z warunkami udziału w postępowaniu -specyfikację przedmiotu zamówienia zgodną z opisem przedmiotu zamówienia Oferty muszą obejmować całość przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę można przygotować na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego (patrz: „Załącznik nr 1 – OFERTA” do niniejszego zapytania ofertowego) oraz można dodatkowo załączyć własne dokumenty, np. specyfikację oferty na własnych drukach. |
| --- | --- |

Informacja o wykluczeniu:

|  | Nie dopuszcza się składania ofert podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub osobami podejmującymi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w imieniu zamawiającego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli W ramach postepowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia w przypadku konfliktu interesów. |
| --- | --- |

Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność pojawiła się w trakcie realizacji robót (a Zamawiający nie miał obiektywnej możliwości przewidzenia takiej zmiany, wynikającej z zewnętrznych uwarunkowań), a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, Zamawiający (Inwestor) przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z Oferentem (Wykonawcą). Zmiana ta nie może modyfikować ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany tą zmianą umowy nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w sytuacji, w której kumulatywnie spełnione są trzy przesłanki: 1.Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne, 2. Jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości pierwotnej umowy, 3. Zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. Taka zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy pociąga za sobą zmianę wartości umowy - zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, zmianę sposobu jego wykonania itp. Niedopuszczalna jest natomiast zmiana polegająca wyłącznie na podwyższeniu wynagrodzenia wykonawcy. Modyfikacja taka nie skutkuje bowiem zwiększeniem wartości wykonywanej umowy, a wyłącznie ceny realizacji świadczenia. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników, np. złych warunków atmosferycznych, awarii lub innych okoliczności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć na etapie jej podpisywania, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu lub porozumienia do umowy z Oferentem (Wykonawcą).

Informacja, w jakich przypadkach oferta zostanie odrzucona:

|  | Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach: jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu; została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z zamawiającym, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w obowiązujących aktualnie Zasadach konkurencyjności; została złożona przez podmiot wykluczony z postępowania na podstawie ustawy wykluczającej lub podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z tym podmiotem; został wykryty konflikt interesów; została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym |
| --- | --- |

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

|  | Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana w tym samym miejscu/w ten sam sposób, w jaki było opublikowane zapytanie ofertowe. |
| --- | --- |

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

- Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania pod warunkiem wydłużenia okresu składania ofert do co najmniej 8 dni od daty wprowadzenia zmian, do dnia zakończenia postępowania.

- Zamawiający ma prawo do wyboru oferty niespełniającej wszystkich parametrów wymienionych w opisie zamówienia lub innych warunkach określonych w zapytaniu, o ile nie wpłynie żadna oferta spełniająca te kryteria.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty, jeśli zaproponowana cena rażąco odbiegać będzie od cen innych ofert oraz wstępnie oszacowanych kosztów przedsięwzięcia (o ponad 30%).

- Jeśli nie wpłynie żadne oferta całościowa spełniająca wszystkie kryteria opisu przedmiotu zamówienia,

Zamawiający może dokonać zakupu odrębnego poszczególnych pozycji w trybie „z wolnej ręki”.

Anna Pyć (imię i nazwisko zamawiającego/osoby upoważnionej)

Załącznik nr 1 – wzór oferty

…………………………………...

Miejscowość i data wystawienia oferty

OFERENT (dane firmy):

Nazwa:

Adres:

NIP:

Regon / KRS:

OFERTA

Niniejszym składam ofertę dla:

PSTRĄG PUSTELNIA Anna Pyć

Trzebiesza 69, 24-320 Poniatowa

NIP 7393125379

na zakup:    	Dostawa i usługa montażu dwóch elektrycznych piecy wędzarniczych ………………………….……………………………………………………………..

Nazwa i typ oferowanego środka trwałego / towaru

Ponadto oświadczam, iż w pełni zapoznałem się z Państwa wymogami i oczekiwaniami co do zakresu opisanego w zapytaniu ofertowym z dnia 08.04.2024r. i jestem ich w pełni świadomy. Nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

Wszystkie ceny podane są w PLN.

| Lp | Nazwa śr. trwałego / towaru | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa i usługa montażu dwóch elektrycznych piecy wędzarniczych | ….…..…… | ……….…… | …………… |
|  | RAZEM | …………… | ……………. | ……………. |
| Razem do zapłaty będzie brutto: (słownie: …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….) |
|  | Termin dostawy (w dniach od daty zamówienia) |  |
|  | Gwarancja (w miesiącach) |  |
|  | Czas reakcji serwisu (w godzinach) |  |
| UWAGA! W załączeniu przedstawiam specyfikację potwierdzającą spełnienie wszystkich zawartych w zapytaniu ofertowym wymogów zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia. |

……………..………………………………...

Podpis / pieczęć osoby upoważnionej

|  | Oświadczenia Oferenta: |
| --- | --- |
| 1. | Oświadczam, że jako Oferent dysponuję zasobami technicznymi i osobowymi niezbędnymi do realizacji zakresu zamówienia …………………………………………………………. Data i podpis |
| 2. | Oświadczam, że jako Oferent posiadam minimum 5-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń wędzarniczych. …………………………………………………………. Data i podpis |
| 3. | Oświadczam, że jako Oferent gwarantuję serwis gwarancyjny i oferuję również serwis pogwarancyjny zakupionych urządzeń. …………………………………………………………. Data i podpis |
| 4.1 | Oświadczam, że jako Oferent posiadam status aktywnego podatnika VAT. Mój numer NIP ……………………………… …………………………………………………………. Data i podpis |
| 4.2 | Oświadczam, że jako Oferent wystawiam dokumenty księgowe bez podatku VAT (VAT 0% lub zwolnienie z VAT) …………………………………………………………. Data i podpis |
| 5. | Oświadczam, że jako Oferent posiadam status aktywnego podatnika VAT UE w przypadku podmiotów zagranicznych. …………………………………………………………. Data i podpis |
| 6. | Oświadczam, że jako Oferent nie znajduję się w upadłości, nie jest prowadzone wobec mnie postępowanie układowe, funkcjonuję na rynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. …………………………………………………………. Data i podpis |